TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE

| MARKA VOZILA (upisati): |  |
| --- | --- |
| TIP VOZILA (upisati): |  |
|  | TRAŽENE KARAKTERISTIKE | ZAOKRUŽITI |
| A | POGONSKA GRUPA |
|  | Vozilo: novo i nekorišteno | DA | NE |
|  | Vrsta motora: 4-taktni diesel motor | DA | NE |
|  | Norma: minimalno EURO 6 | DA | NE |
|  | Snaga vozila: minimalno 80kW | DA | NE |
|  | Mjenjač: ručni/6 stupnjeva | DA | NE |
|  | Pogon: 4x4 | DA | NE |
| B | DIMENZIJE VOZILA |
|  | Oblik karoserije: SUV | DA | NE |
|  | Broj sjedala: 5 | DA | NE |
|  | Broj vrata: minimalno 4 | DA | NE |
|  | Dužina: minimalno 4100mm | DA | NE |
|  | Međuosovinski razmak: minimalno 2500mm | DA | NE |
|  | Udaljenost od tla: minimalno 185mm | DA | NE |
|  | Prtljažni prostor: minimalno 400 litara | DA | NE |
| C | OPREMA VOZILA |
|  | Servo upravljač | DA | NE |
|  | ABS | DA | NE |
|  | ESP | DA | NE |
|  | Zračni jastuk za vozača i suvozača | DA | NE |
|  | Klima uređaj | DA | NE |
|  | Daljinsko centralno zaključavanje | DA | NE |
|  | Vučna kuka koja se odvaja bez alata | DA | NE |
|  | Pričuvni kotač standardnih dimenzija | DA | NE |
|  | Aparat za gašenje požara 2kg, komplet žarulja, trokut, kutija prve pomoći HRN 1112, reflektirajući prsluk narančasti HRN EN 471 | DA | NE |
| D | SVJETLOSNA OPREMA |
|  | Krovna konstrukcija s dva narančasta LED modula, po jedan modul na krajevima iste. Između LED modula, s prednje i stražnje strane na bijeloj podlozi, treba biti centralno postavljen natpis FOLLOW ME ispisan crnim slovima s odgovarajućim pozadinskim osvjetljenjem. Konstrukcija mora biti brzomontažna (magnetni nosači) s utikačem za auto upaljač sprekidačem. | DA | NE |
| E | BOJA |
|  | Bijela | DA | NE |
| F | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA |
|  | Uputa o korištenju vozila na hrvatskom jeziku | DA | NE |
|  | Servisna i jamstvena knjižica | DA | NE |
|  | Osigurani rezervni dijelovi za ponuđeni model, minimalno 10 godina | DA | NE |

U______________________, ____________godine

M.P.

_________________________________________

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe)